MONTÁŽ BGE – VARIANTA S ODKLÁDACÍMI KŘIDÉLKY A STOJANEM :

Stojan s kolečky (Big Green Egg  NEST):

krok 1: vždy 2 boční vzpěry A spojte horní příčnou vzpěrou B nebo C. U modelu BGE L jsou k dispozici ještě 4 výztuhy D. Použijte 8 šroubů a 8 matic (vše viz obrázek B).Vzniknou tak 2 části budoucího stojanu.

krok 2: spojte obě části usazením horní příčné vzpěry B do prolisu vzpěry C. Použijte 9. šroub s maticí (horní část obrázku A)

krok 3: k montáži spodních vzpěr a koleček otočte zatím smontovanou část stojanu obráceně. Dvě spodní vzpěry spojte 10. šroubem a maticí uprostřed a proveďte instalaci 4 koleček. Nasazením 4 podložek a  utažením 4 velkých matic dojde k závěrečné instalaci stojanu.

Big Green Egg:

z velké krabice vyndejte postupně horní část BGE, vložku, nádobu na dřevěné uhlí a krabičku s keramickou pokličkou a 3-mi nožičkami (pro umístění BGE do stojanu nejsou potřebné). Spodní  hlavní část BGE opatrně usaďte do smontovaného stojanu. Dbejte na to, aby bylo možné otvírat spodní dvířka od jedné nohy stojanu k druhé.

Postupně vložte nádobu na dřevěné uhlí (pozor výřez v její spodní části se musí krýt s dvířky hlavní nádoby) a vnitřní vložku (rovnou stranou na horní okraj nádoby pro dřevěné uhlí). Horní část BGE nasaďte později.

Montážní příslušenství BGE:

z krabice vyndejte postupně obě obruče a krabičku obsahující pant (pružinu), sadu spojovacího materiálu a úchyt s nápisem Big Green Egg..

Varování:

Pant je pod pružinovým tlakem, neodstraňujte bílou plastikovou pojistku(y), dokud tak nebude psáno v manuálu. Jinak hrozí poranění.

Spojte jednu obruč (obě obruče jsou stejné) a pant dohromady (pant orientujte dle obrázku A) pomocí 4 šroubů, které našroubujete z vnitřní strany obruče do spodní části pantu. Z druhé strany na šroub našroubujte 4 matky a dotáhněte. Orientujte se takovým způsobem, aby po umístění tohoto popruhu na dolní část docházelo k jeho stažení vlevo (při pohledu na BGE zepředu a pant je vzadu).

Z další krabice s křidélky / Mate (viz. dále) vyjměte 2 úchyty a 4 šrouby s matkami. Jejich pomocí spojte úchyty s namontovanou dolní obručí.

Obruč s pantem a úchyty křidélek nasaďte na spodní část a dlouhým šroubem stáhněte obruč (nebojte se dotáhnou). Uchyťte do zbývajících 4 horních otvorů pantu horní obruč stejným způsobem (stažení bude také nalevo). Dopředu na ni namontujte dřevěný úchyt s nápisem směrem nahoru (viz. obrázek B – tato varianta je pro umístění do stolu nebo jinam, proto zde nejsou znázorněny úchyty na křidélka).

Do zatím nestaženého popruhu vložte horní část a stejně jako v případě spodní obruče dlouhým šroubem stáhněte (obrázek C). Odstraňte umělohmotnou pojistku(y) na pantu a proveďte první zkušební otevření BGE. Při otevřeném BGE dotáhněte horní stažení (horní část po otevření vlastní vahou zajistí lepší usazení obruče).

Pojistku(y) doporučujeme uschovat pro případný budoucí přesun celého kompletu.

Šrouby a matky je dobré periodicky ošetřovat mazacím a antikorozním sprejem (např. WD 40)

POZOR !!!

- nepoužívejte k zvedání a manipulaci dřevěný úchyt s nápisem nebo pant

- při přesunu po nerovném povrchu postupujte opatrně, netahejte za dřevěný úchyt nebo pant – lepší je manipulovat přímo se stojanem s přidržováním tělesa BGE

- nenechávejte ruce uvnitř BGE při otevřené horní části

- pravidelně ošetřujte sprejem kovové části

- nedávejte prsty do pantu během otevírání

- braňte dětem hrát si s BGE nebo je obsluhovat

V krabici je dále teploměr, který umístěte do otvoru v horní části. Rošt na dřevěné uhlí a grilovaní rošt vložíme do BGE a v krabici je také litinový regulační komínek (při nasazování na horní otvor BGE jej umísťujte nápisem Big Green Egg od sebe. Tak vám při otevírání poklopu nespadne).

Překlad originálního manuálu posíláme zákazníkům e-mailem.

Koření Dizzy Pig je v nabídce v 11 různých variantách.

Odkládací křidélka (Big Green Egg  MATE):

Po vyjmutí úchytů a montáži na spodní obruč (viz. výše), vyjměte 2 křidélka a dle vyobrazení je namontujte na připravené úchyty. 4 šrouby z matkami slouží k uchycení a zbývající 4 slouží k aretaci ve vodorovné poloze.

Na Big Green Egg nasaďte keramickou pokličku a celou sestavu zakryjte potahem.