MONTÁŽ Big Green Egg:

z velké krabice vyndejte postupně horní část BGE, vložku, nádobu na dřevěné uhlí a krabičku s keramickou pokličkou a 3-mi nožičkami. Před vložením spodní části BGE do stolu se rozhodněte z které strany vzhledem k pracovní desce stolu budete BGE obsluhovat a před usazením této nádoby položte na spodní desku stolu  tepelně izolační materiál (dlaždici apod.). Na něj položte 3 nožičky (pacičky) a tuto hlavní část BGE na takto připravené nožičky opatrně usaďte.

Postupně vložte nádobu na dřevěné uhlí (pozor výřez v její spodní části se musí krýt s dvířky hlavní nádoby) a vnitřní vložku (rovnou stranou na horní okraj nádoby pro dřevěné uhlí). Horní část BGE nasaďte později.

Montážní příslušenství BGE:

z krabice vyndejte postupně obě obruče a krabičku obsahující pant (pružinu), sadu spojovacího materiálu a úchyt s nápisem.

Varování:

Pant je pod pružinovým tlakem, neodstraňujte bílou plastikovou pojistku(y), dokud tak nebude psáno v manuálu. Jinak hrozí poranění.

Spojte jednu obruč (obě obruče jsou stejné) a pant dohromady (pant orientujte dle obrázku A) pomocí 4 šroubů, které našroubujete z vnitřní strany obruče do spodní části pantu. Z druhé strany na šroub našroubujte 4 matky a dotáhněte. Orientujte se takovým způsobem, aby po umístění tohoto popruhu na dolní část docházelo k jeho stažení vlevo (při pohledu na BGE zepředu a pant je vzadu).

Obruč s pantem na spodní část a dlouhým šroubem stáhněte obruč (nebojte se dotáhnou). Uchyťte do zbývajících 4 horních otvorů pantu horní obruč stejným způsobem (stažení bude také nalevo). Dopředu na ni namontujte dřevěný úchyt s nápisem směrem nahoru (viz. obrázek B).  Do zatím nestaženého popruhu vložte horní část a stejně jako v případě spodní obruče dlouhým šroubem stáhněte (obrázek C). Odstraňte umělohmotnou pojistku(y) na pantu a proveďte první zkušební otevření BGE. Při otevřeném BGE dotáhněte horní stažení (horní část po otevření vlastní vahou zajistí lepší usazení obruče).

Pojistku(y) doporučujeme uschovat pro případný budoucí přesun celého kompletu.

Šrouby a matky je dobré periodicky ošetřovat mazacím a antikorozním sprejem (např. WD 40)

POZOR

- nepoužívejte k zvedání a manipulaci dřevěný úchyt s nápisem nebo pant

- nenechávejte ruce uvnitř BGE při otevřené horní části

- pravidelně ošetřujte sprejem kovové části

- nedávejte prsty do pantu během otevírání

- braňte dětem hrát si s BGE nebo je obsluhovat

V krabici je dále teploměr, který umístěte do otvoru v horní části. Rošt na dřevěné uhlí a grilovaní rošt vložíme do BGE a v krabici je také litinový regulační komínek (při nasazování na horní otvor BGE jej umísťujte nápisem Big Green Egg od sebe. Tak vám při otevírání poklopu nespadne).

Na Big Green Egg nasaďte keramickou pokličku a celou sestavu zakryjte potahem.